## Slide 1
Spraviť robota s vybranými asistenčnými systémami z auta
Cieľ

## Slide 2: Hypotéza
Doma vyrobený robot môže slúžiť ako model pre vybrané asistenčné systémy z reálnych áut.

## Slide 3: Abstrakt
Na svete zomrie v dôsledku dopravných nehôd každoročne 1,2 milióna ľudí. Jedna z možností, ako znížiť počet nehôd, sú asistenčné systémy.
Mojím cieľom bolo zostrojiť z dostupných a finančne nenáročných súčiastok robota, na ktorom by sa dalo ukázať fungovanie vybraných asistenčných systémov. Študoval a opísal som 20 vybraných asistenčných systémov z reálnych áut. Z nich som vybral 8, ktoré som zostrojil na robotovi: zabrzdenie pred prekážkou, vyhýbanie sa prekážke, tempomat, kamera, automatické zapínanie svetiel, elektronické meranie rýchlosti, airbag/zastavenie motorov pri náraze a teplomer.
Robota som zostrojil zo stavebnice ROBOT-4-WHEEL-KIT (Olimex), na riadenie som použil Arduino Mega, na ovládanie motorov AMS00298PM. Na meranie vzdialenosti ultrazvukové senzory HC-SR04. Na komunikáciu s PC alebo tabletom sa používa Bluetooth (HC-06). Na meranie zrýchlenia som použil akcelerometer ADXL345.Na meranie teploty som použil teplomer DS18B20. Na ovládanie robota z počítača som vytvoril vlastnú aplikáciu v jazyku Java. Kamera je RaspiCam pripojená na Raspberry Pi.

## Slide 4
Overenie funkcie:
Natočil som niekoľko videí, ktoré som sprístupnil na YouTube: http://tinyurl.com/hq5hou4.
Pokus na porovnanie elektronického merania rýchlosti s ručným: Meral som čas potrebný na prejdenie dráhy 4 metre stopkami 4 krát a porovnal s elektronickým meraním.
Pokus na overenie zabrzdenia pred prekážkou a vyhýbania sa prekážke: Opakovane som posielal robota oproti stene a zisťoval, kedy stihne zastať a kedy už nie v závislosti od vzdialenosti, kedy má začať brzdiť a frekvencie merania vzdialenosti. Pokusy som graficky vyhodnotil.
Záver: Zostrojil som robota, na ktorého som namontoval 8 asistenčných systémov. Pri ideálnych podmienkach všetky fungujú. Zastavovanie pred prekážkou, vyhýbanie sa prekážkam a elektronické meranie rýchlosti potrebujú špeciálne podmienky na správne fungovanie.

## Slide 5
Motory
UZV senzory
Bluetooth
Kamera
Svetlá
Fotorezistor
Batérie LiPo
Napájací systém
WiFi
Súčasti kompletného robota
Akcelerometer
Teplomer
Raspberry Pi
Ovládač motorov
Arduino Uno/Mega
Notes: Tento robot obsahuje nasledujúce súčasti:
skladačka robota (podvozok, kolesá, motory),
Arduino Uno (neskôr Mega) a ovládač motorov,
batérie LiPo,
obvod na komunikáciu cez Bluetooth (HC-06),
ultrazvukový senzor vzdialenosti (HC SR-04),
napájací systém,
Raspberry Pi verzia 2 model B,
kamera RaspiCam (originálne príslušenstvo k Raspberry Pi),
WiFi USB modul,
LED diódy (svetlá),
fotorezistor,
káble a pomocné súčiastky.

## Slide 6
Súčiastka | Typ | Opis
Skladačka robota | ROBOT-4-WHEEL-KIT (Olimex) | Podvozok, kolesá, motory
Arduino | Arduino Mega 2560 | Obvod, na ktorom sa nachádza mikrokontrolér Atmel Atmega2560 a pomocné súčiastky. Je to „mozog“ celého robota.
Ovládač motorov | AMS00298PM | Pomocou malého prúdu z Arduina (do 20 mA) vie vyvolať väčší prúd, ktorý dokáže poháňať motory (do 2000 mA).
Zoznam materiálu

## Slide 7
Súčiastka | Typ | Opis
Batérie | 2x LiPo 6600 mAh | Potrebné sú kvôli dostatočnému prúdu a kapacite.
Napájací system | (vlastný výrobok) | Pre Raspberry Pi upravuje napätie presne na 5 voltov. Pre Arduino obsahuje ochranu pred vysokým prúdom pri zapnutí motorov.
Komunikácia s PC resp. tabletom | Bluetooth HC-06 | Bluetooth je otvorený štandard pre bezdrôtovú komunikáciu elektronických zariadení.

## Slide 8
Súčiastka | Typ | Opis
Senzor vzdiale-nosti | HC SR-04 | Vzdialenosť meria pomocou ultrazvukových vĺn.
Kamera | RaspiCam | Rozlíšenie 5 Mpix.
Ovládanie kamery | Raspberry Pi 3 model B | Slúži na spracovanie obrazu z kamery, prenos do počítača alebo uloženie na pamäťovú kartu.
Fotore-zistor | - | Meria intenzitu svetla pre zapínanie svetiel v tme.
d

## Slide 9
Súčiastka | Typ | Opis
Teplomer | DS18B20 | Meria teplotu
Akcelerometer | ADXL345 | Meria zrýchlenie

## Slide 13: Overenie brzdenia pred prekážkou 1
Robota som posielal pre každú kombináciu parametrov 6 krát oproti stene. Sledoval som, koľkokrát stihne zastať. Parameter 1: kedy má začať brzdiť (20 cm, 30 cm a 40 cm od steny). Parameter 2: interval merania vzdialenosti (každých 66, 102 a 204 ms).

## Slide 14: Overenie brzdenia pred prekážkou 2
Pod uhlami 0°, 30°, 45°, 60° od kolmice som 5 krát púšťal robota oproti stene. Zisťoval som, koľkokrát zastane.

## Slide 15: Overenie elektronického merania rýchlosti

## Slide 16
Asistenčný systém | Funguje | F. čiastočne | Bližšie vysvetlenie
Tempomat |  | X | Funguje, ale neudržiava rýchlosť, iba obmedzuje výkon motorov.
Asistent vyhýbania sa prekážke |  | X | Funguje, ale nevyhne sa každej prekážke (napr. nohe stoličky).
Asistent zastavenia pred prekážkou |  | X | Funguje, ale nezastane pod uhlom viac ako 30 stupňov od kolmice.
Zapínanie svetiel | X |  | Funguje vynikajúco.
Kamera | X |  | Funguje s omeškaním niekoľko desatín sekundy.
Elektronické meranie rýchlosti |  | X | Funguje, iba keď je dobrá prekážka – stena. Nič mu nemôže zavadzať, musí mať rovný terén a aj za takýchto podmienok niekedy ukazuje nesprávnu rýchlosť.
Výsledky

## Slide 17
„Airbag“ | X |  | Funguje vynikajúco
Zastavenie motorov pri náraze | X |  | Funguje vynikajúco
Teplomer | X |  | Funguje vynikajúco

## Slide 18
Asistenčný systém | Funguje | F. čiastočne | Bližšie vysvetlenie
Tempomat |  | X | Funguje, ale neudržiava rýchlosť, iba obmedzuje výkon motorov.
Asistent vyhýbania sa prekážke |  | X | Funguje, ale nevyhne sa každej prekážke (napr. nohe stoličky).
Asistent zastavenia pred prekážkou |  | X | Funguje, ale nezastane pod uhlom viac ako 30 stupňov od kolmice.
Zapínanie svetiel | X |  | Funguje vynikajúco.
Kamera | X |  | Funguje s omeškaním niekoľko desatín sekundy.
Elektronické meranie rýchlosti |  | X | Funguje, iba keď je dobrá prekážka – stena. Nič mu nemôže zavadzať, musí mať rovný terén a aj za takýchto podmienok niekedy ukazuje nesprávnu rýchlosť.
„Airbag“ / zastavenie motorov pri náraze | X |  | Funguje vynikajúco.
Teplomer | X |  | Funguje vynikajúco.
Výsledky

## Slide 19
Zostrojil som robota, na ktorého som namontoval 8 asistenčných systémov. Pri ideálnych podmienkach všetky fungujú. Zastavovanie pred prekážkou, vyhýbanie sa prekážkam a elektronické meranie rýchlosti potrebujú špeciálne podmienky na správne fungovanie.
Záver

## Slide 21: Schéma zapojenia robota

## Slide 22: Schéma zapojenia svetiel

## Slide 23: Napájacie centrum

## Slide 24: Zaznamenávanie rýchlosti

## Slide 25: Testovanie senzorov vzdialenosti
Skóre pre senzor počítam ako súčet nepresností meraní. Napríklad senzor 2 pri meraní vzdialenosti 50 cm ukázal 48, čiže má pre toto meranie skóre 2. (Čím vyššie skóre, tým horšie.) Ak senzor nameria 0, počítam to ako skóre +10.
Najlepšie meria senzor 3. Použil som ho preto na robotovi.

## Slide 26: Testovanie detekcie predmetov

## Slide 27: Vytlačiť ešte
Všetky tabuľky